## Slide 1
ANR MICRO – SÉMINAIRE FINAL
contribution LARIS
Estimation fiabiliste de la durée de vie de PRF à base de fibres de lin et proposition d’actualisation d’équations de dimensionnement
D. Bigaud, W. Yan, H. Riahi
Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes
ANR MICRO – SÉMINAIRE FINAL 30/03/2021
Contribution LARIS

## Slide 2
Problématique générale
1. Déterminer la fonction de dégradation D(t)
2. Déterminer la loi d'accélération f(T,H)
3. Calculer la durée de vie
sous conditions nominales
données
observées
données non observées
1
1
2
3

## Slide 3
Problématique générale
1
1
2
Avec prise en compte de la variabilité des données
 Probabilisation des modèles de dégradation accélérée
Avec objectif de garantir une durée de vie pour un niveau de fiabilité requis
 Caractérisation fiabiliste du seuil de performance
1. Déterminer la fonction de dégradation D(t)
2. Déterminer la loi d'accélération f(T,H)
3. Calculer la durée de vie
sous conditions nominales
données
observées
données non observées
3

## Slide 4
Problématique générale
1. Déterminer la fonction de dégradation D(t)
2. Déterminer la loi d'accélération f(T,H)
3. Calculer la durée de vie
sous conditions nominales
Avec prise en compte de la variabilité des données
 Probabilisation des modèles de dégradation accélérée
Avec objectif de garantir une durée de vie pour un niveau de fiabilité requis
 Caractérisation fiabiliste du seuil de performance
, traduit la cinétique de la perte de performance sous et
, 1 pour tenir compte augmentation de performance dans les temps initiaux
, facteur d'aggravation de la perte
de performance
Fonction de dégradation et loi d'accélération
1
2

## Slide 5
1. Déterminer la fonction de dégradation D(t)
2. Déterminer la loi d'accélération f(T,H)
3. Calculer la durée de vie
sous conditions nominales
Avec prise en compte de la variabilité des données
 Probabilisation des modèles de dégradation accélérée
Avec objectif de garantir une durée de vie pour un niveau de fiabilité requis
 Caractérisation fiabiliste du seuil de performance
Problématique générale
, traduit la cinétique de la perte de performance sous et
Modèles polynomiaux quadratiques et avec interactions (ANAVAR peut aider à réduire le nombre de facteurs)
ou
Modèles physiques (type Eyring, Peck,…)
Fonction de dégradation et loi d'accélération
1
2

## Slide 6
Problématique générale
La probabilisation se fait par propagation de l'incertitude sur la performance initiale via sa loi de distribution (normale ou log-normale)
Probabilisation du modèle
Performance seuil utilisée en conception
Distribution statistique de la performance initiale

## Slide 7
Problématique générale
Présuppose nombre de données suffisantes pour estimer loi de distribution
Variabilité uniquement considérée à t=0
Pas de formulation explicite de la loi de distribution de la durée de vie  simulations nombreuses
Exploitation des processus stochastiques
La probabilisation se fait par propagation de l'incertitude sur la performance initiale via sa loi de distribution (normale ou log-normale)
Performance seuil utilisée en conception
Distribution statistique de la performance initiale
Probabilisation du modèle

## Slide 8
I. Les processus stochastiques
II. Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
III. Calibration de codes de dimensionnement
Sommaire

## Slide 9
Les processus stochastiques
Forme générale
Forme générale
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Yj(0) : dégradation initiale,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne),
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps,
: écart-type de l'erreur de mesure,
: erreur de mesure.

## Slide 10
Les processus stochastiques
Forme générale
Hypothèse de dégradation initiale nulle
Forme générale
Matrice de Hoke D1 ne permet pas de saisir l'effet de l'erreur de mesure
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Yj(0) : dégradation initiale,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne),
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps,
: écart-type de l'erreur de mesure,
: erreur de mesure.

## Slide 11
Les processus stochastiques
Forme générale
Forme générale
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
où, par exemple, f(Tk,Hk) peut-être une fonction d'Eyring, de Peck, de Guan,…
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne),
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps.

## Slide 12
Les processus stochastiques
Forme générale
Forme générale
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
Et où, par exemple,
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne),
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps.

## Slide 13
Les processus stochastiques
Forme générale
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
où, par exemple,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne),
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps.
Forme générale

## Slide 14
Les processus stochastiques
Forme générale
Où,
Yj() : performance ou (incrément de l') indicateur de dégradation,
Tk,Hk : conditions d'essais #k (Vk),
mk : dérive stochastique ( vitesse de dégradation) @ conditions #k (Vk),
() : fonction de transformation du temps définissant la (non-)linéarité du processus,
: paramètre de diffusion (définit l'amplitude des variations autour de la tendance moyenne), considéré aussi au travers du paramètre
g() : loi de distribution définissant le caractère stochastique dans le temps.
Forme générale

## Slide 15
Trois processus éprouvés
Les processus stochastiques
Trois processus éprouvés
avec
Processus | Règle | Forme | Espérance | Variance
Wiener | g suit le mouvement Brownien standard |  |  | 
Gamma |  |  |  | 
Inverse gaussien |  |  |  | 
Processus | Règle | Forme | Espérance | Variance
Wiener | g suit le mouvement Brownien standard |  |  | 
Gamma |  |  |  | 
Inverse gaussien |  |  |  | 

## Slide 16
Les processus stochastiques
Généralisation par le modèle de Tweedie
Généralisation par le processus de Tweedie
Processus | Règle | Forme | Espérance | Variance | p
Wiener | g suit le mouvement Brownien standard |  |  |  | 0
Gamma |  |  |  |  | 2
Inverse gaussien |  |  |  |  | 3
Tweedie ED |  |  |  |  | p
Processus | Règle | Forme | Espérance | Variance | p
Wiener | g suit le mouvement Brownien standard |  |  |  | 0
Gamma |  |  |  |  | 2
Inverse gaussien |  |  |  |  | 3
Tweedie ED |  |  |  |  | p
avec

## Slide 17
Les processus stochastiques
Généralisation par le modèle de Tweedie
Généralisation par le processus de Tweedie
Une forme approximée1 (méthode du point col) de la distribution de la performance (ou de la dégradation) à chaque temps existe.
1Chen, Z., Xia, T.B., Li, Y.T., & Pan, E.S., Tweedie Exponential Dispersion Processes for Degradation Modeling, Prognostic and Accelerated Degradation Test Planning. IEEE Transactions on Reliability, 2020, 69(3): 887-902.

## Slide 18
Les processus stochastiques
Généralisation par le modèle de Tweedie
Généralisation par le processus de Tweedie
Formes explicites2 de la densité de distribution (PDF) des durées de vie à un seuil de performance y = et de la fonction de fiabilité (CDF)
2Jørgensen, B., The theory of exponential dispersion models. Ed. Chapman & Hall, 1998
y =
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 19
Les processus stochastiques
Généralisation par le modèle de Tweedie
Généralisation par le processus de Tweedie
Autres formes explicites :
uth quantile de la durée de vie
Moyenne des temps de bon fonctionnement MTBF
2Jørgensen, B., The theory of exponential dispersion models. Ed. Chapman & Hall, 1998
y =
tu
MTBF
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 20
I. Les processus stochastiques
II. Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
III. Calibration de codes de dimensionnement
Sommaire

## Slide 21
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Expression générale de la performance mécanique
Expression générale de la performance mécanique
Analogie avec
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 22
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Développement du modèle
Développement du modèle
Performance initiale @ t=0
pour la condition d'essai Vk (Tk,Hk)
Six paramètres spécifiques:
Processus TED approximé par (cf diapositive 17)
Deux paramètres spécifiques:
Tendance de la dégradation
= "censure" induite par les effets post-cure
q = exposant définissant la non-linéarité du processus.
Sept paramètres spécifiques:
Loi d'accélération de la dégradation moyenne selon modèle d'Eyring généralisé
Quatre paramètres spécifiques:
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 23
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Développement du modèle
Développement du modèle
19 paramètres à estimer:
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 24
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Estimation des paramètres par MLE
Estimation des paramètres par MLE
19 paramètres à estimer:
Principe du maximum de vraisemblance (MLE)
Ajuster les paramètres d'une distribution statistique d'une v.a. x en maximisant
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 25
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Estimation des paramètres par MLE
Estimation des paramètres par MLE
19 paramètres à estimer:
Principe du maximum de vraisemblance (MLE)
Ajuster les paramètres d'une distribution statistique d'une v.a. x en maximisant
avec
k ⇢ d = nombre de conditions d'essais
j ⇢ mk = nombre de temps de mesures sous la condition Vk
i ⇢ nkj = nombre de répétitions de mesure à l'instant tkj
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 26
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Estimation des paramètres par MLE
Estimation des paramètres par MLE
19 paramètres à estimer:
Fonction log-vraisemblance
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 27
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Estimation des paramètres par MLE
Estimation des paramètres par MLE
19 paramètres à estimer:
Maximiser la vraisemblance Minimiser la log-vraisemblance négative
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 28
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Estimation des paramètres par MLE
Estimation des paramètres par MLE
19 paramètres à estimer:
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 29
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 30
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 31
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 32
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 33
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 34
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 35
Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
Confrontation théorie vs observations
Confrontation théorie vs observations
Notes: Where Φ(∙) and 𝜙(∙) are the CDF and PDF of the standard normal distribution, respectively.

## Slide 36
I. Les processus stochastiques
II. Application du modèle de Tweedie sur les données du biocomposite
III. Calibration de codes de dimensionnement
Sommaire

## Slide 37
Calibration de codes de dimensionnement
Mode de défaillance par traction du FRP
Mode de défaillance par traction du PRF
Dimensionnement repose sur la définition du seuil de performance y = pour une durée de vie garantie
y =

## Slide 38
Calibration de codes de dimensionnement
Mode de défaillance par traction du FRP
Mode de défaillance par traction du PRF
Dimensionnement repose sur la définition du seuil de performance y = pour une durée de vie garantie
Exemple pour le guide ACI 440-2R-17
Résistance de conception:
avec:
où
valeur caractéristique de la résistance ultime en traction
sa valeur moyenne
son écart-type
coefficient de réduction environnementale considérant le vieillissement (dépend du type de fibres)

## Slide 39
Calibration de codes de dimensionnement
Mode de défaillance par traction du FRP
Mode de défaillance par traction du PRF
Dimensionnement repose sur la définition du seuil de performance y = pour une durée de vie garantie
Exemple pour le guide ACI 440-2R-17
Résistance de conception:
avec:
où
valeur caractéristique de la résistance ultime en traction
sa valeur moyenne
son écart-type
coefficient de réduction environnementale considérant le vieillissement (dépend du type de fibres)
Fournit une valeur déterministe de la durée de vie tf, telle que:
; sa valeur à t = 0
résistance en traction en fonction du temps t

## Slide 40
Calibration de codes de dimensionnement
Mode de défaillance par traction du FRP
Mode de défaillance par traction du PRF
Dimensionnement repose sur la définition du seuil de performance y = pour une durée de vie garantie
Exemple pour le guide ACI 440-2R-17
Résistance de conception:
avec:
Fournit une valeur déterministe de la durée de vie tf, telle que:
Cette durée de vie est "garantie" avec un niveau de confiance
On peut écrire:
, où est la CDF de la loi normale standard
D'où l'on extrait:
Par exemple, si =10% et =0,85, alors

## Slide 41
Calibration de codes de dimensionnement
Mode de défaillance par traction du FRP
Mode de défaillance par traction du PRF
Dimensionnement repose sur la définition du seuil de performance y = pour une durée de vie garantie
Exemple pour le guide ACI 440-2R-17
Associé à notre concept des processus stochastiques, le principe du dimensionnement probabiliste s'appuie sur:
vs
Processus stochastique
Loi de dispersion explicite
Dispersion connue
Loi de dégradation
Valeur moyenne
Durée de vie déterministe garantie par

## Slide 42
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Code | Formalisme | niveau de confiance | Définitions | Seuil | Valeurs des coefficients et facteurs
ACI 440 2R-17 |  |  | : résistance en trnction moyenne à l'état limite, : écart-type de la résistance en traction, : valeur caractéristique de la résistance en traction, : valeur de conception de la résistance, : actual strength as a function of time, : environmental reduction coefficient, : coefficient of variation. |  | Pour des conditions d'exposition extérieure : Fibres de carbone: =0,85 Fibres de verre E: =0,65
TR55 |  |  | : résistance en trnction moyenne à l'état limite, : valeur caractéristique de la résistance en traction, : valeur de conception de la résistance, : facteur partiel de réduction de la résistance, : facteur partiel de réduction du module en traction, : facteur partiel de réduction fonction de la méthode de fabrication du PRF. |  | Fibres de carbone: =1,4 ; =1,1 ; =1,4 Fibres de verre E: =1,95 ; =1,8 ; =1,4
Fib Bulletin 40 |  |  | : résistance en trnction moyenne à l'état limite, : valeur caractéristique de la résistance en traction, : valeur de conception de la résistance, : facteur partiel de réduction de la résistance, : facteur partiel de réduction environnemental. |  | Fibres de carbone =1,29 ; =1,25 Fibres de verre E: =4,16 ; =1,25
AFGC Guide | à déterminer |  | : résistance en trnction moyenne à l'état limite, : valeur de conception de la résistance, : facteur de réduction environnemental, : facteur partiel de réduction de la résistance. |  | Fibres de carbone: =1,4 ; =0,8 Fibres de verre E: =1,6 ; =0,8
Code | Formalisme |  | Définitions |  | Valeurs des coefficients et facteurs
ACI 440 2R-17 |  |  |  |  | 
TR55 |  |  |  |  | 
Fib Bulletin 40 |  |  |  |  | 
AFGC Guide |  |  |  |  | 

## Slide 43
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Hypothèse :
- T = 20°C et H = 50% pris comme référence (conditions de service "nominales")
- Pas de coefficients proposés pour la fibre de lin ⇢ utilisation de ceux des fibres de carbone et de verre dans un premier temps.
CoV est déterminé expérimentalement à 7,6%.
Deux indicateurs de durée de vie suivis : 10%-quantile et MTBF
Notes: Thus, in the following, the coefficients specified within the design codes for Carbon (CFRP) and E glass (GFRP) fiber reinforced polymers will be considered for reference in a first approach. Clearly, the probabilistic indicators of FFRP laminates lifetime are estimated using either CFRP or GFRP coefficients provided by ACI 440 2R-17 [30], TR55 [31], Fib Bulletin 40 [32] and AFGC [21] guides.
All design codes are less conservative in the case of CFRP compared to GFRP, due to the fact that the variability (i.e., Coefficient of Variation, CoV) of the latter is higher than the first ones. That leads, as an illustration with the ACI 440 2R-17 [30] approach, to a stronger reduction of characteristic tensile strength 𝑓_𝑓𝑢^∗ (see equations 20-21) for GFRP laminates (CE of E-glass = 0.65) than for CFRP ones (CE of Carbon = 0.85). For the estimation of probabilistic indicators of FFRP laminates, the same value of CoV calculated from our experimental observations - CoV = 7.6% - is used for both E-glass and Carbon fibers. Taking into account the remark above about the difference in reduction factors, the lifetime indicators (MTTF and 10%-quantile) will be bounded by a lower value provided by the less conservative case using the coefficients of CFRP and an upper one by the most conservative using the coefficients of GFRP.
Estimated indicators of FFRP lifetime (MTTF and 10% quantile), for the reference condition V1, are shown in Table 5 and reported in Figures 7a-f.

## Slide 44
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
=1,95
=1,4
Notes: Depending on the considered design codes, the failure threshold w varies greatly (see the third column of Table 5), which directly leads to obvious differences in lifetime. The reliability functions of Carbon and E-glass fiber composites relying, respectively, either on ACI 440 2R-17 [30], TR55 [31], Fib Bulletin 40 [32], or AFGC [21] guides are shown in Figs. 7a to 7d. We must bear in mind that these reliability functions are obtained integrating the safety coefficients, thus, one should not be confused by the fact that CFRP laminates seem less reliable than GFRP ones. It is just that the codes are more conservative in the case of the latter type of fibers, as explained above. We remark, to illustrate this point, that the ratios of MMTF values between GFRP and CFRP are equal to 2.0 for both ACI 440 2R-17 [30] and TR55 [31], to 3.7 for Fib Bulletin 40 [32] and to 1.3 for AFGC guide [21]. For Fib Bulletin 40 [32], the great difference between the MTTF of GFRP and CFRP laminates is due to the large discrepancy between the associated values of the partial environmental reduction factors 𝜂_(𝑒𝑛𝑣,𝑡) (4.16 for GFRP vs 1.29 for CFRP). On the opposite, the difference of MTTF between GFRP and CFRP laminates provided by AFGC guide [21] is very low. This is due to the low discrepancy of the partial reduction factor of tensile strength 𝛾_𝑓𝑑 (1.6 for GFRP vs 1.4 for CFRP). Once again, the formalism of AFGC guide [21] should draw our attention since it seems to be not enough conservative for GFRP laminates.

## Slide 45
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
=1,4
=1,29
=4,16
=1,6
Problème de conservatisme du code de l'AFGC pour les GFRP
Notes: Depending on the considered design codes, the failure threshold w varies greatly (see the third column of Table 5), which directly leads to obvious differences in lifetime. The reliability functions of Carbon and E-glass fiber composites relying, respectively, either on ACI 440 2R-17 [30], TR55 [31], Fib Bulletin 40 [32], or AFGC [21] guides are shown in Figs. 7a to 7d. We must bear in mind that these reliability functions are obtained integrating the safety coefficients, thus, one should not be confused by the fact that CFRP laminates seem less reliable than GFRP ones. It is just that the codes are more conservative in the case of the latter type of fibers, as explained above. We remark, to illustrate this point, that the ratios of MMTF values between GFRP and CFRP are equal to 2.0 for both ACI 440 2R-17 [30] and TR55 [31], to 3.7 for Fib Bulletin 40 [32] and to 1.3 for AFGC guide [21]. For Fib Bulletin 40 [32], the great difference between the MTTF of GFRP and CFRP laminates is due to the large discrepancy between the associated values of the partial environmental reduction factors 𝜂_(𝑒𝑛𝑣,𝑡) (4.16 for GFRP vs 1.29 for CFRP). On the opposite, the difference of MTTF between GFRP and CFRP laminates provided by AFGC guide [21] is very low. This is due to the low discrepancy of the partial reduction factor of tensile strength 𝛾_𝑓𝑑 (1.6 for GFRP vs 1.4 for CFRP). Once again, the formalism of AFGC guide [21] should draw our attention since it seems to be not enough conservative for GFRP laminates.

## Slide 46
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)

## Slide 47
Calibration de codes de dimensionnement
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Code | Valeurs des coefficients |  | Seuil | Durée de vie estimée (mois / année) |  | niveau de confiance
 |  |  |  | MTBF | 10%-quantile | 
ACI 440 | with | =0,85 ( fibres de carbone) | 0,656 | 72,1 / 6 | 44,9 / 3,7 | 3,039e-06
 |  | =0,65 ( fibres de verre E) | 0,502 | 146,4 / 12,2 | 87,0 / 7,3 | 2,778e-11
TR55 | with | =1,4; =1,1; =1,4 ( carbone) | 0,393 | 213,4 / 17,8 | 133,3 / 11,1 | 7,163e-16
 |  | =1,95; =1,8; =1,4 ( verre E) | 0,173 | 435,0 / 36,3 | 282,6 / 23,6 | 6,628e-28
Fib 40 | with | =1,29; =1,25 ( carbone) | 0,547 | 119,5 / 10,0 | 73,9 / 6,2 | 1,220e-09
 |  | =4,16; =1,25 ( verre E) | 0,169 | 440,4 / 36,7 | 281,2 / 23,4 | 4,257e-28
AFGC | with | =1,4; =0,8 ( carbone) | 0,571 | 110,4 / 9,2 | 66,7 / 5,6 | 8,547e-09
 |  | =1,6; =0,8 ( verre E) | 0,500 | 146,6 / 12,2 | 89,8 / 7,5 | 2,369e-11
Code | Valeurs des coefficients |  |  | Durée de vie estimée (mois / année) |  | 
 |  |  |  | MTBF | 10%-quantile | 
ACI 440 | with |  | 0,656 | 72,1 / 6 | 44,9 / 3,7 | 3,039e-06
 |  |  | 0,502 | 146,4 / 12,2 | 87,0 / 7,3 | 2,778e-11
TR55 | with |  | 0,393 | 213,4 / 17,8 | 133,3 / 11,1 | 7,163e-16
 |  |  | 0,173 | 435,0 / 36,3 | 282,6 / 23,6 | 6,628e-28
Fib 40 | with |  | 0,547 | 119,5 / 10,0 | 73,9 / 6,2 | 1,220e-09
 |  |  | 0,169 | 440,4 / 36,7 | 281,2 / 23,4 | 4,257e-28
AFGC | with |  | 0,571 | 110,4 / 9,2 | 66,7 / 5,6 | 8,547e-09
 |  |  | 0,500 | 146,6 / 12,2 | 89,8 / 7,5 | 2,369e-11

## Slide 48
Calibration de codes de dimensionnement
Calibration des coefficients et facteurs des principaux codes pour le cas des fibres de lin
Analyse probabiliste de la durée de vie (4 codes internationaux)
Codes g |  |  | ACI 440 | TR55 (=1.8; =1.4) | Fib 40 (=1.5) | AFGC (=0.8)
i Durée de vie cible |  | i seuil correspondant |  |  |  | 
MTBF (années) | 10%-quantile (années) |  |  |  |  | 
 |  |  | carbone-verre 0,85-0,65 | carbone-verre 1,4-1,95 | carbone-verre 1,29-4,16 | carbone-verre 1,4-1,6
5.0 | 3.0 | 0.686 | CE =0.89 | =0.49 | =1.03 | =1.17
8.0 | 5.0 | 0.600 | CE =0.78 | =0.56 | =1.17 | =1.33
10.0 | 6.3 | 0.550 | CE =0.71 | =0.61 | =1.28 | =1.46
15.0 | 9.7 | 0.441 | CE =0.57 | =0.76 | =1.60 | =1.82
15.5 | 10.0 | 0.432 | CE =0.56 | =0.78 | =1.64 | =1.86
20.0 | 13.0 | 0.353 | CE =0.46 | =0.95 | =2.00 | =2.27
22.9 | 15.0 | 0.310 | CE =0.40 | =1.08 | =2.27 | =2.58
25.0 | 16.4 | 0.283 | CE =0.37 | =1.19 | =2.49 | =2.83
30.4 | 20.0 | 0.223 | CE =0.29 | =1.51 | =3.16 | =3.59
Codes g |  |  | ACI 440 |  |  | 
i Durée de vie cible |  |  |  |  |  | 
MTBF (années) | 10%-quantile (années) |  |  |  |  | 
 |  |  | carbone-verre 0,85-0,65 | carbone-verre 1,4-1,95 | carbone-verre 1,29-4,16 | carbone-verre 1,4-1,6
5.0 | 3.0 | 0.686 | CE =0.89 |  |  | 
8.0 | 5.0 | 0.600 | CE =0.78 |  |  | 
10.0 | 6.3 | 0.550 | CE =0.71 |  |  | 
15.0 | 9.7 | 0.441 | CE =0.57 |  |  | 
15.5 | 10.0 | 0.432 | CE =0.56 |  |  | 
20.0 | 13.0 | 0.353 | CE =0.46 |  |  | 
22.9 | 15.0 | 0.310 | CE =0.40 |  |  | 
25.0 | 16.4 | 0.283 | CE =0.37 |  |  | 
30.4 | 20.0 | 0.223 | CE =0.29 |  |  | 

## Slide 49
a. Développement d'un processus stochastique générique : Tweedie ED
b. Proposition de calibration probabiliste des coefficients environnementaux de quatre codes de dimensionnement internationaux
Conclusions
Weian Yan, Hassen Riahi, Karim Benzarti, Robert Chlela, Laurence Curtil, David Bigaud Durability and Reliability Estimation of Flax Fiber Reinforced Composites Using Tweedie Exponential Dispersion Degradation Process, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2021 |Article ID 6629637 | doi : 10.1155/2021/6629637.

## Slide 50
Application au cas des fibres de carbone et vérification des valeurs des coefficients de réduction
Prescription de stratégies de maintenance fondées sur approches probabilistes
c. Apport de l'enrichissement statistique par approche bayésienne et calibration des coefficients de réduction (fait dans l'ANR MICRO)
d. Application de l'approche globale à d'autres types de chargement (chargements cycliques, cas du fluage,…)
Perspectives
David Bigaud, Hassen Riahi, et al Probabilistic calibration of design safety factors and maintenance prescriptions of Flax FRP strengthened RC beams taking into account various service conditions and based on two-factor accelerated degradation tests, à soumettre en juin 2021.
Notes: Regarding the perspectives of this study, we are deeply convinced that international design codes should adopt approaches considering varying reduction coefficient defined for a specific lifetime. Considering the particular case of TR55 [31] guide, calibration of reduction coefficient 𝛾_𝑚𝐸 should be explored since this parameter, which has not been monitored in the present study, varies over time. This could provide a more optimal design for FRP strengthening systems. With a wider perspective, we are also confident that the global approach, which consists in considering the probabilistic analysis of long-term performances of FRPs through accelerated degradation tests and stochastic process modeling, deserves to be extended to other loading contexts such as fatigue lifetime estimation [33] or other mechanical properties such as toughness [34]. The mathematical formalisms and their algorithmic counterparts have been made available by the scientific community.

## Slide 51
Merci de votre attention.
Avez-vous des questions ?

## Slide 53
Perspectives
Actualisation bayésienne des paramètres du modèle et création de données non observées (si nb données insuffisant)
Paramètres du modèle, intégrant les influences de T et H
Le problème se pose en termes de recherche de la loi de distribution conjointe des paramètres du modèle de dégradation
a posteriori
a priori
vraisemblance
Actualisation du modèle de dégradation

## Slide 54
a posteriori
a priori
vraisemblance
On peut aussi exprimer l'a posteriori par
Actualisation bayésienne des paramètres du modèle et création de données non observées (si nb données insuffisant)
Perspectives
Actualisation du modèle de dégradation

## Slide 55
Perspectives
Actualisation du modèle de dégradation
Actualisation bayésienne des paramètres du modèle et création de données non observées (si nb données insuffisant)

## Slide 56
Lois à partir desquelles générer des données prédictives a posteriori (non observées)
Perspectives
Actualisation du modèle de dégradation
Actualisation bayésienne des paramètres du modèle et création de données non observées (si nb données insuffisant)